## Slide 1: VCS Control Expressões Regulares (REGEX)
Criado por: Wayne Dillard
Junho 2011

## Slide 2
Expressões Regulares

## Slide 3: Expressões Regulares
As expressões regulares são formas fáceis e flexíveis de combinar partes de textos.
Alguns exemplos:
. = Qualquer caractere, letra ou número
… = Qualquer conjunto de três caracteres, letras ou números.
* = 0 ou mais do caractere anterior
.* = Qualquer conteúdo
.*@cisco.com =Qualquer conteúdo seguido por @cisco.com.
\d = Qualquer dígito decimal único
\d{3} = Quaisquer três dígitos decimais
\d\d\d = Quaisquer três dígitos decimais

## Slide 4: Expressões Regulares
Exemplos:
90.. = 9000 or 90AB or 907E
“..” neste caso, qualquer dígito ou caractere.
90\d\d = 9000 or 9046
“\d\d” representa 90 mais dois (2) dígitos.
90\d{4} = 901111 or 908765
“\d{4}” representa quaisquer 4 dígitos.
\d{5}@Cisco.com = 90123@Cisco.com
\d*@Cisco.com = 6544448864@cisco.com e também 8@cisco.com
“\d*” significa qualquer número de dígitos.
.*@Cisco.com pode significar quaisquer caracteres ou dígitos em qualquer combinação antes de @Cisco.com.
Bob.Smith@Cisco.com | 798809@Cisco.com | Bob8809@Cisco.com.

## Slide 5: Expressões Regulares
Estas expressões regulares são utilizadas na criação de Transforms e também em Search Rules.
Maiores informações sobre Regex (“Regular expressions”) podem ser encontradas no arquivo de ajuda do VCS Control, além de muitos recursos na web que podem prover detalhes e exemplos.

## Slide 6: Quando uma chamada acontece !!!
Quando um endpoint chama outro, o VCS executa os seguintes passos:
  Define a origem e os destinos;
  Faz uma verificação a fim de saber se eles precisam sofrer alguma alteração;
  Verifica se podem ser encaixado em uma política ou regra administrativa;
  Verifica se ocorre match com algum apelido (“alias”) do “Find Me”;
  Processa a Regra de Busca (“Search Rules”);
  Se não há match, faz um broadcast da solicitação da chamada aos gateways vizinhos.

## Slide 7
PreSearch Transforms

## Slide 8: Básicos de PreSearch Transforms
A função de Presearch Transform permite modificar o alias de uma solicitação de busca entrante.
A transformação é aplicada pelo VCS antes de que qualquer Call Policy ou User Policy seja aplicado, e antes do início de qualquer busca.
Isto é aplicado a todas as solicitações de buscas advindas de Zonas local, vizinha (“neighbor”) ou transversal (“traversal”).
Não se aplica a solicitações recebidas de Clusters vizinhos (que são configurados de forma idêntica e portanto já possuem o mesmo transform).

## Slide 9: PreSearch Transforms
Notas prioritárias:
  100 PreSearch Transforms podem ser configurados;
  Cada transform deve ter um número de prioridade único entre 1 e 65534;
  Os transforms são processados iniciando pela prioridade 1;
  Se um novo pre-search transform com a mesma prioridade de um existente for adicionado, todos os transforms com menor prioridade terão sua prioridade acrescida de um. No entanto, se não existirem “slots” suficientes restantes para mover todas as prioridades para baixo, aparecerá uma mensagem de erro.

## Slide 10
O Processo:
Cada alias entrante é comparado com cada transform em ordem de prioridade, iniciando com o mais próximo a 1;
Se ocorrer um match, o transform é aplicado ao alias e nenhuma checagem de pre-search ou transforms do novo alias ocorrerão;
O novo alias é então usado para o restante do processo de roteamento da chamada;
Transforms posteriores do alias devem ocorrer durante o restante do processo de busca. Isso deve acontecer como resultado de uma Call Policy(= Administrator Policy) ou User Policy (= FindMe). Caso se aplique, os pre-search transforms serão reaplicados ao novo alias.
PreSearch Transforms

## Slide 11: Transform
Neste cenário, o Call Manager envia um convite SIP ao VCS no seguinte formato: 987770@10.88.193.166
  10.88.193.166 es la IP del VCS Control
El endpoint destino esta registrado por SIP en el VCS con el alias: 987770@rostp.com
O transform dará match com o sufixo @10.88.193.166.
Ele então substituirá o sufixo antigo com o novo, @rostp.com.
O alias sendo buscado agora será 987770@rostp.com e deverá dar match com os endpoints SIP registrados neste VCS Control.

## Slide 12: Manipulando Alias con Regex
Los Alias pueden ser cambiados y modificados por una transformada cuando una invitacion viene hacia el VCS. Por ejemplo si el VCS recibe una invitacion SIP como esta:
  Extensionconcodigodearea@Domain = 90455602@Cisco.com
Pero tu solo quieres recibir el numero de marcacion, tu necesitaras quitar el codigo del area del dominio. Aqui una opcion para hacer eso:
(\1) = qualquer que seja o valor inicial que estava entre parênteses, ou neste caso (\d{5}).
Portanto, se a chamada vier de 90455602@Cisco.com, o (\1) representará 55602.
Crie um transform que capturará os aliases que deseja alterar:
Padrão de Transform: 904(\d{5})@Cisco.com
Este transform precisa de três itens para dar match:
  O código de área 904 que inicia a sentença;
  Quaisquer 5 dígitos (\d{5}) após o 904 mas antes do domínio;
  O domínio “@Cisco.com” no final da sentença de 8 dígitos.
Substituir com (\1)

## Slide 13: Regras Adicionais de PreSearch Transforms
Após o alias sofrer transformações, ele permanece alterado e qualquer processamento de chamada posterior é aplicado ao novo alias.
Pre-search Transform não são aplicados a:
  GRQ (Gatekeeper Request)
  RRQ (Registration Request)
Observações de VCS em Clusters:
Todos VCSs no cluster devem ser configurados de forma idêntica;
Um VCS em cluster trata pedidos de busca de qualquer um de seus vizinhos como se tivessem vindo de sua Zona local, e não reaplica qualquer pre-search transform no recibo do pedido.