## Slide 1: Introdução ao LTE
Arturo Coria CSE LATAM TAC

## Slide 2: Notas
No 4G, a tecnologia GSM é chamada de LTE-SAE, significando “Long Term Evolution”- “System Architecture Evolution”. O LTE, introduzido a partir da versão 3GPP de software 8 é o maior avanço em relação a comunicações móveis de dados dentro do 3GPP Packet Switched Domain, também conhecido como “Evolved Packet System” (EPS). Esta nova tecnologia provê conectividade IP utilizando as novas estações de rádio base chamadas E-UTRAN, que significa “Evolved Universal Terrestrial Radio Access”.
A seguir veremos os elementos dessa nova tecnologia e as funcionalidades de cada uma.

## Slide 3: Componentes de LTE

## Slide 4: Notas
O LTE é composto por 3 módulos principais:
MME (Mobility Mangement Entity): Módulo de administração de mobilidade;
SGW (Serving Gateway): Servidor de porta de enlace;
PGW (Packet Data Network Gateway): Porta de enlace à rede de pacotes de dados.
Estes componentes são parte da arquitetura LTE-SAE e explicaremos cada uma de suas funções a seguir.

## Slide 5: Funções do E-UTRAN(eNodeB)

## Slide 6: Notas
Funções do E-UTRAN ou eNodeB:
A eNodeB suporta a interface aérea para a conexão até o LTE e inclui funções de controle de acesso de rádios, além do Protocolo de Convergêngia de Pacote de Dados (PDCP). As eNodeBs podem se conectar a outras por meio da interface X2.
Principais funções da eNodeB:
Executa a função Administrador de Recursos de Rádio – RRM;
Controle do Bearer* de Rádio – RBC;
Controle de Admissão de Rádio – RAC;
Controle de Conexão de Mobilidade – RMC;
Distribuição de recursos para o UE (“User Equipment”) em ambos os sentidos;
Encaminha os dados do usuário até o SGW.
*Bearer = portadora

## Slide 7: Funções e Interfaces do MME

## Slide 8: Notas
Funções do Módulo de Administração de Mobilidade (MME):
O MME é a parte principal do controle de acesso à rede LTE. Ele é responsável pela área de mobilidade, identidade do UE e parâmetros de segurança. Dentro de suas funções podem ser destacadas as seguintes:
Envio de sinalização do protocolo NAS – Non Access Stratum;
Sinalização de segurança NAS;
Sinalização de nó para handover de mobilidade entre a rede LTE e outras redes de acesso 3GPP (S3);
Alcance do UE, incluindo controle e execução das transmissões – processo de “Paging”;
Monitoração da lista de administração – terminais en modo Idle ou Connected;
Seleção do S-GW e P-GW;
Seleção de mudanças do MME;
Seleção de mudanças ao SGSN para acesso 2G ou 3G (“Inter-System Handover”);
Funcionalidade de Roaming;
Autenticação com o HSS;
Administração e estabelecimento dos default e dedicated bearers.
O MME possui as seguintes interfaces:
S1-MME: Uso do protocolo de controle entre a eNodeB e o MME;
S1-U: Ponto de referência dos enlaces entre eNodeB e o S-GW, usado para transferência de dados do assinante;
S3: Ativação de bearers e troca de informações entre a rede de acesso 3GPP. Baseada na Gn definida no SGSN;
S10: Ponto de referência entre a realocação de MMEs;
S11: Ponto de referência entre o MME e o S-GW.

## Slide 9: Funções e Interfaces do MME

## Slide 10: Notas
Funções do Serving Gateway (S-GW)
O S-GW é o nó responsável pela conexão com as eNodeBs e por sua vez com os UEs associados a elas. Suas funções são:
Responsável pela mobilidade entre a eNodeB;
Responsável pela mobilidade entre 2G/3G através da interface S4, e da troca de tráfego entre as redes 2G/3G e dos P-GWs;
Responsável pelo envio em massa de pacotes até a eNodeB e de iniciar a solicitação de serviços da rede ativa (ex: ativar um bearer/sessão);
Interceptor de regras – ex: conexão com PCRF;
Encaminha e reenvia pacotes;
Registro de níveis de pacotes para uplink e downlink;
Administração de QoS.
Suas interfaces são:
S11: Interface de control plane com o MME;
S4: Provê controle de mobilidade relacionada entre a RNC e o S-GW;
S5: Administração de túneis entre o S-GW e P-GW;
S8a: Interconexão entre PLMNs, similar à a interface Gp (Roaming);
S12: Ponto de referência entre as NodeBs e os S-GWs.

## Slide 11: Funções e Interfaces do MME

## Slide 12: Notas
Funções do Packet Data Network Gateway (P-GW)
O P-GW é o nó que obtém os serviços da rede da SGi até a rede de pacotes de dados e mantém a conexão até os usuários finais. Os P-GWs permitem a conexão dos usuários móveis até uma rede de pacotes de dados externa, funcionando como ponto de saída até essas redes. Este nó pode ter vários sessões simultâneas dentro da mesma rede (PDN – Packet Data Network). Suas funções principais são:
Ponto de acesso da rede LTE/EPC;
Responsável por implementar as políticas/regras de tráfego de acordo com configurações próprias ou obtidas de elementos externos (ex: PCRF);
Filtro de pacotes;
Suporte na área de Charging (cobrança);
Administração de regras de acesso;
Provedor dos endereços IPs utilizados pelos assinantes para suas conexões;
Projeção e transporte dos pacotes;
Controle da taxa de transferência máxima dos dados enviados.
Suas interfaces são:
SGi: Ponto de conexão entre o P-GW e a PDN, conecta a rede de dados que possibilita o acesso aos terminais (UEs) até as redes externas;
S7: Provê a transferência de políticas para aplicação de regras e QoS vindas do PCRF;
Rx+: Interface entre os equipamentos AF (“Application Function”) e os PCRFs com base na norma 3GPP TS 23.203.