## Slide 1: Introdução ao MUR
Arturo Coria CSE LATAM TAC

## Slide 2: Notas
O servidor de Relatórios Unificados de Mobilidade (Mobility Unified Reporting - MUR) é um sistema baseado em uma aplicação Web que disponibiliza uma interface onde é possível unir diferentes relatórios com diversas informações internas do equipamento ASR5000.
A aplicação do MUR tem como fim:
Geração de relatórios customizados e a comparação de diferentes gráficos;
Permitir a análise dos relatórios para a obtenção de indícios corretos de desempenho de nosso equipamento ASR5000;
Suportar uma instalação distribuída, que permita recoletar informação de diferentes nós de forma simultânea;
Visualização gráfica / em tabelas para a análise dos dados;
Executar a exportação da informação dos relatórios em formato Microsoft Excel, Adobe PDF e CSV.

## Slide 3: Arquitetura do MUR

## Slide 4: Notas
O MUR consiste de 2 componentes gerais: um Servidor e um Cliente GUI. Na figura pode-se observar a organização dos diferentes módulos da aplicação MUR.
Os componentes do servidor incluem:
DB Server (Servidor da Base de Dados): Uma base de dados Postgres SQL 8.3 do servidor. É carregada no momento que a aplicação inicia.
Quartz Scheduling Engine (Calendário): É o ponto central do MUR . É utilizado para programar as diferentes tarefas, como a análise dos arquivos de informação recebidas pelo servidor (Bulkstat, EDR, etc.). Responsável por desencadear diversos relatórios de forma periódica, além da depuração dos dados armazenados e arquivos obsoletos.
Generators (Geradores): São o conjunto de scripts utilizados para a análise e geração dos arquivos CSV. Estes arquivos são analisados por meio de uma extensão onde são gerados (informação na Base de Dados SQL), que representa grande quantidade de dados. Isto é um excelente conceito introduzido por este módulo, que possibilita gerenciar a informação de maneira mais rápida e efetiva. Os geradores armazenam os dados que já foram analisados na base de dados de forma compactada (.zip) para possibilitar maior capacidade de armazenamento.
KPI parser (Analisador de KPIs): O gerador de alarmes de KPI utiliza a informação armazenada pelo analisador de Bulkstat na base de dados, de acordo com os cálculos de KPI e depois baseando-se neles são gerados os alarmes que, por sua vez, são enviados ao Administrador dos nós da rede (NNM-”Network Node Manager”).
Notif Server: É uma entidade separada que se responsabiliza por coletar informação do MUR e gerar alarmes, que são enviadas ao NNM para análise adequada.
Logger (Arquivos de Informação do Sistema): A aplicação do MUR utiliza diversos loggers, que contém diferentes níveis de informação e estão disponíveis para análises correspondentes.

## Slide 5: Dados recebidos pelo MUR
O sistema do MUR recebe diferentes tipos de dados de provenientes do chassis do ASR5000 por meio do módulo ECS (“Enhanced Charging Service”), o qual deve ser configurado para a geração dos EDRs. Para isso é necessário configurar o ECSv2 com suas licenças correspondentes no chassis.
O MUR recebe os seguintes tipos de EDRs:
CF-EDRs
Flow EDRs
HTTP-EDRs
Devido ao seu espaço em disco limitado, a informação é mantida somente por um período aproximado de dois dias.

## Slide 6: Tipos de Relatórios do MUR
A aplicação do MUR tem a função de manter relatórios estatísticos, os quais podem ser utilizados para análises de desempenho e da rede. Nela é possível decidir as políticas de usuários, assim como identificar as tendências dos clientes, padrões de uso da rede, categorização de tráfego, etc..
Os relatórios podem ser feitos para uma região, todas ou um grupo da rede (nós). Os relatórios podem ser gerados de acordo com o uso de diferentes recursos, tais como: portas de saída, tipo de conteúdo, etc., dentro de um período de tempo de horas, dias, semanas ou meses.
As características dos tipos de relatórios mantidos são:
Relatórios de horas: utilização para um período de tempo específico;
Relatórios diários: utilização nas últimas 24 horas (de 00:00h à 23:59h);
Relatórios semanais: utilização nos últimos 7 dias, indicando o período de tempo;
Relatórios mensais: utilização nos últimos 30 dias , indicando o período de tempo;
Relatórios de início;
Relatórios de Análises e estatísticos;
Relatórios de KPIs e Bulkstat.

## Slide 7: Fluxo de Informação do MUR

## Slide 8: Notas
A figura acima ilustra a interação do MUR (Reporting Server) com os equipamentos ASR5000 (Gateways), assim como a geração dos relatórios. Abaixo explicaremos como funciona um pequeno fluxo de geração de tráfego.
1) O chassis do ASR5000 (Gateway) contém discos rígidos (HDD), que servem para armazenamento temporário dos xDRs (EDRs, UDRs, CDRs e NBRs);
2) Em seguida, estes arquivos são processados no mundo exterior até uma entidade conhecida como Servidor de Armazenamento (ESS-Storage Server) - são transferidos dos Gateways até o ESS via SFTP;
3) Uma vez que os XDR estiverem no ESS, serão coletados pelo MUR e o processo de análise e criação de relatórios terá início, de acordo com a configuração que for estabelecida no MUR;
4) Serão por fim disponibilizados pela ferramenta WEB-GUI.
Novamente é importante ressaltar que o MUR pode gerar esses relatórios nos formatos do Microsoft Excel e Acrobat PDF.