## Slide 1: RFGW-10 (RF Gateway) Visión General
Notes: <number>

## Slide 2: Qué es RFGW-10?
RFGW-10 es una plataforma Carrier Class Universal Edge QAM diseñada para soportar DOCSIS MCMTS y aplicaciones estándar de delivery por Video.
  Igual a los edge QAM tradicionales, el RFGW10 recibe tráfico DOCSIS/Video vía interface Ethernet y convierte la señal digital DMPT/MPEG al MPEG analógico y realiza el streamer de la señal a los suscriptores.
RFGW-10 es un modulador de borde que agrega múltiples fuentes de señal DADOS/VIDEO, procesándolas en una señal digital MPEG que va a ser distribuida a través de modulación QAM hasta los usuarios finales (cable modems y set-top boxes).
  Provee soporte a varios estándares de video broadcast (Standard and High Definition Digital Broadcast Television, Switched Digital Video (SDV), Video on Demand (VoD), y DOCSIS/Modular CMTS services).
  Las versiones iniciales del Cisco RFGW-10 fueron equipos de downstream. (downstream del Cisco RFGW-10 para el cable modem o set-top box).
El RFGW-10 fue diseñado basado en la plataforma de switch Cisco Catalyst (CAT4K).
Notes: <number>

## Slide 3: RFGW-10 Características Generales
13RU Carrier Class Chassis
  9” Rack-mount
  4536 watt potencia
  Fluxo de Ar Front to Rear (frente-trás)
  Switch de RF Integrado
  Cabeamento único (Wire Once) conectores tipo Coaxial
  Painel Frontal LCD
  perfomance do sistema > 100Gbps
Arquitectura Redundante
  Todos os módulos principais redundantes (Supervisor, Line Card, Power Supply)
  Switch RF integrado (Dual Zone Integrated RF Data Path)
  tempo de comutação 500ms (Line Card failover)
  suporte a alta disponibilidade SW e HW
  Redundancia de portas GE / 10GE
  DOCSIS Timing Interface (DTI) Redundante
  Sistema dimensionado para operar com apenas uma fonte (Power Supply)
Componentes principales
  (2) Supervisor Card Slots (1:1 Redundante)
  (2) Timing, Communication, and Control (TCC)/DTI Card Slots (1:1 Redundante)
  (10) Universal Line Card Slots (N:1 Redundante)
  (12) RF Switch Card Slots (Dual Zone Redundancia)
  (2) DC PEM Module Slots (1:1 Redundante)
  (1) Fan Tray Module
Notes: <number>

## Slide 4: RFGW Arquitectura
Notes: <number>

## Slide 5: Ciclo de vida de los paquetes: Vista Data Plane
DOCSIS
Video
Notes: <number>

## Slide 6: Chassis - Vista Frontal
Notes: <number>

## Slide 7: Chassis - Vista Posterior
Notes: <number>

## Slide 8: Vista General - Chassis System Slot
Notes: <number>