## Slide 1: Comunidad de Soporte de Cisco - Webcast en vivo: Anyconnect VPN Configuración y troubleshooting en ASA 8.x
Experto:
Alexandro Carrasquedo CCIE Security # 22040,
Martes 12 de marzo de 2013

## Slide 2: Comunidad de Soporte de Cisco – Webcast en vivo
El experto del día de hoy es Alexandro Carrasquedo
Alexandro Carrasquedo
CCIE Security # 22040
2
Notes: TWO PRESENTERS SLIDE TEMPLATE
OPTIONAL for video webcast

## Slide 3: Gracias por su asistencia el día de hoy
La presentación incluirá algunas preguntas a la audiencia.
Le invitamos cordialmente a participar activamente en las preguntas que le haremos durante la sesión
Notes: Applies to ON24 webcast console

## Slide 4: Copia de la presentación
Si desea bajar una copia de la presentación de hoy, vaya a la liga indicada en el chat o use ésta dirección
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-30820
Notes: Applies to ON24 webcast console

## Slide 5: Webcast pasados:
Usted puede encontrar todos los Webcast de la Comunidad de Soporte de Cisco en español en:
https://supportforums.cisco.com/community/spanish/espacio-de-los-expertos/webcasts

## Slide 6: Primer Pregunta a la audiencia
Mediante una página Web
Sólo si el administrador proporciona el archivo al usuario
Desde un servidor TFTP
¿Cómo se puede descargar el cliente de SSL?

## Slide 7: ¡ Ahora puede realizar sus preguntas al panel de expertos!
Use el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos ahora. Ellos empezarán a responder.

## Slide 8: Anyconnect VPN Configuración y troubleshooting en ASA 8.x
Alexandro Carrasquedo
CCIE # 22040
Marzo 12, 2013

## Slide 9: Agenda
Introducción a SSL VPN
Vista general de la solución de Anyconnect
Configuración de Anyconnect
Troubleshooting de sesiones de Anyconnect

## Slide 10: Introducción a SSL VPN

## Slide 11
Basic Web,
Email
Acceso a CIFS
Pantalla personalizada para cada usuario
Redirección de puertos para aplicaciones que usan TCP
Smart Tunnels
Anyconnect Essentials
Anyconnect
Clientless
Thin-Client
Client-Based
Tipos de conexiones seguras mediante SSL
Notes: Clientless
Cifs are microsoft shares
Thin client.- permite acceso a aplicaciones que usan puertos estáticos como telnet, ssh, smtp, etc.
Smart tunnels.- Es una conexión entre una aplicación basada en TCP y un sitio privado donde el asa está en medio del camino y actúa como un servidor proxy
Client based
Essentials is a light version of anyconect support where the user is able to connect but clientless and thinclient will be disabled.
No clientless ssl vpn, no csd (hostscan, vault, cache)

## Slide 12: Clientless
Utilizado para aplicaciones basadas en Web
  OWA, archivos compartidos de Windows (CIFS), etc.
Beneficios
  No requiere permisos de administrador en la computadora
  El usuario tiene requerimientos mínimos, sólo un navegador web
Problemas comunes
  Contenido dinámico como Applets de Active X y Java embebido

## Slide 13: Cómo funciona Anyconnect
Provee una conexión segura mediante SSL a usuarios remotos.
No se requiere instalación previa del cliente.
Descargable una vez que el cliente se autentica en el portal WEB.
Si es necesario, el cliente se actualizará automáticamente.
Se conecta mediante TLS o DTLS
Notes: DTLS evita latencia y problemas de ancho de banda que normalmente se presentan enconexiones ssl as[I como mejora el desempe;o de aplicaciones en tiempo real.
Inclusive se puede remover la aplicación del cliente una vez terminada la sesión

## Slide 14: Carácterísticas de Anyconnect 3.0
Network Access Manager
Telemetry
Host Scan
Web Security (ScanSafe Integration)
DART
Windows services lockdown
Software Profile Locks
Notes: Network Access Manager.- puede ser un suplicante de 802.1X, por lo que remplaza el cisco secure services client
Telemetry.- envía la información hacia el WSA
Host Scan.- el cliente puede colectar información de la compu antes de autenticarse y revisar registros y programas.
Web Security (ScanSafe Integration).- es una solución de seguridad que permite al usuario conectarse y basado en ISO, permite o no ir al cliente a algún sitio malicioso.
IPsec IKEv2.- provee seguridad mejorada, características de mobilidad que se asemejan a las capacidades de anyconnect.
IKEv2 was chosen because it could provide significantly improved security, mobility features (in terms of session resiliency) that mirror existing AnyConnect capabilities while using IPsec, and better integration in to the AnyConnect client. Not all capabilities are available in a pure IKEv2/IPsec environment. For example, in order to support head-end deployed software and policy updates,
Anyconnect sólo encapsula datos de ipsec a través de udp y no hay transporte por ESP ni algún otro puerto de TCP. Para clietnes que requieren usar TCP, es recomendable utilizar TLS/HTTPS
DART..- low level troubleshooting
Windows services lockdown
Software Profile Locks.- el cliente revisa que el asa esté en la lista de servidores autorizados antes de actualizar el cliente de vpn y módulos opcionales como el network access manager, telemetry o web security

## Slide 15: Soporte de Anyconnect 3.0

## Slide 16: Segunda Pregunta a la audiencia
Cliente
Servidor
¿Quién elige qué cifrado utilizar?

## Slide 17: Configuración de Anyconnect

## Slide 18: Pasos para la configuración
Identificar el perfil
Protocolo de VPN a utilizar
Imagen del cliente.
Método de autenticación
Asignación de dirección IP
Servidores de resolución de nombres
Excepción de NAT
Despliegue del cliente.

## Slide 19: Configuración :: Identificar perfil

## Slide 20: Configuración :: Protocolo de VPN a utilizar y Certificado

## Slide 21: Configuración :: Seleccionar la imagen para el cliente

## Slide 22: Configuración :: Método de autenticación

## Slide 23: Configuración :: Asignación de dirección IP

## Slide 24: Configuración :: Asignación de dirección IP
Se pueden asignar direcciones al tunnel-group o al group-policy
El ordenen el que se aplican las pools es importante
El pool de direcciones que se pone en el group-policy sobre escribe el pool del tunnel-group.
Se pueden definir hasta 6 pools de direcciones.
Notes: hostname(config)# ip local pool pool_1 192.168.10.1-192.168.10.100 mask 255.255.0.0
hostname(config)# ip local pool pool_20 192.168.20.1-192.168.20.200 mask 255.255.0.0
hostname(config)# group-policy GroupPolicy1 attributes
hostname(config-group-policy)# address-pools value pool_1 pool_20
hostname(config-group-policy)#

## Slide 25: Configuración :: Configuración de servidores de resolución de nombres

## Slide 26: Configuración :: No Nat

## Slide 27: Autenticación doble
Sólo disponible en SSL VPN y el cliente de Anyconnect.
El cliente deberá ingresar 2 conjuntos de credenciales.
Por ejemplo: Radius y AD
RSA/SDI no está soportado como servidor secundario.
Notes: Si se habilita password management en el tunnel’group el request primario y secundario debe incluir atributos de ms-chapv2
Si el servidor no lo soporta. Puede configurarse no mschapv2-capable

## Slide 28: Tercer Pregunta a la audiencia
2 y después se envían datos mediante un canal seguro
4 y después se envían datos mediante un canal seguro
6 y después se envían datos mediante un canal seguro
¿Cuántos mensajes se intercambian cuando se hace el handshake de SSL?

## Slide 29: Troubleshooting
Primer paso, configurar
correctamente la solución

## Slide 30: Problemas de instalación
Utilizar Windows Event Viewer
  Guardar en formato .evt
Linux /var/log/messages
Mac /var/log/system.log

## Slide 31: Vista de event viewer de Windows

## Slide 32: Debugs para autenticación
Debug LDAP (1-255)
Debug sdi (1-255)
Debug kerberos (1-255)
Debug aaa common
Debug radius
Notes: Common any aaa authentication method 8.0+

## Slide 33: Problema de AAA

## Slide 34: Certificado no confiable

## Slide 35: Certificado no confiable

## Slide 36: Certificado no confiable

## Slide 37: Certificado no confiable

## Slide 38: Certificado Confiable

## Slide 39: Ajuste de DPD (Dead peer detection)
DPD se asegura de que el cliente sepa rápidamente cuando se ha perdido la conexión con el ASA o el cliente.
  ciscoasa(config)# group-pol GroupPolicy_webcast-anyconnect attributes
  ciscoasa(config-group-policy)# webvpn
  ciscoasa(config-group-webvpn)# anyconnect dpd-interval ?
  config-group-webvpn mode commands/options:
  client Configure the AnyConnect client DPD interval
  gateway Configure the AnyConnect gateway DPD interval
Notes: gateway seconds enables DPD performed by the ASA (gateway) and specifies the frequency, from 5 to 3600 seconds, with which the ASA (gateway) performs DPD.
gateway none disables DPD performed by the ASA.
client seconds enable DPD performed by the client, and specifies the frequency, from 5 to 3600 seconds, with which the client performs DPD.
client none disables DPD performed by the client.

## Slide 40: Falta de portal
Revisar que en la política de grupo, svc está configurado.
  ciscoasa(config)# sh run group-pol
  group-policy GroupPolicy_webcast-anyconnect internal
  group-policy GroupPolicy_webcast-anyconnect attributes
  wins-server value 2.2.2.2
  dns-server value 1.1.1.1
  vpn-tunnel-protocol ssl-client
  default-domain value webcast.cisco.com
  ciscoasa(config)#

## Slide 41: No alcanzo la red interna
Dónde está la red 10.1.2.0/24?
Ruteo
ACL
ACL

## Slide 42: NAT hacia la red remota

## Slide 43: Pérdida de Internet
Split tunneling
  Seleccionar el tráfico que será cifrado o no desde el punto de vista del cliente.



## Slide 44: Pérdida de Internet
Hairpinning
  Enviar el tráfico hacia internet desde el ASA

## Slide 45: Pérdida de Internet
Ruteo apropiado del tráfico del usuario remoto
  Cifrar todo el tráfico teniendo las políticas de ruteo adecuadas en la red interna.

## Slide 46: Tirar sesiones de VPN desde el ASA
  ciscoasa(config-group-webvpn)# sh vpn-sessiondb anyconnect
  Session Type: AnyConnect
  Username : alecarra-acs Index : 39
  Assigned IP : 8.8.8.1 Public IP : 10.152.4.58
  …
  ciscoasa(config-group-webvpn)# sh deb
  debug webvpn anyconnect enabled at level 100
  ciscoasa(config-group-webvpn)# vpn-sessiondb logoff name alecarra-acs
  Do you want to logoff the VPN session(s)? [confirm]
  INFO: Number of sessions with name "alecarra-acs" logged off : 1
  ciscoasa(config-group-webvpn)# Called vpn_remove_uauth: success!

## Slide 47: Shows y Debugs útiles
Show vpn-sessiondb anyconnect
Show vpn-sessiondb webvpn
Show vpn-sessiondb detail
Show vpn-sessiondb anyconnect filter p-ipaddress <IP>
Debug webvpn anyconnect
Debug aaa common

## Slide 48: Anyconnect & iOS
8.0(3)1+
Anyconnect Mobile license (L-ASA-AC-M-55XX=)
Anyconnect Essentials L-ASA-AC-E-55XX o Anyconnect Premium L-ASA-AC-SSL-YYY
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-27800
Notes: XX SON LOS 2 últimos digitos del modelo de asa
Yyyy es el número de usuarios simultaneos

## Slide 49: Sesión de Preguntas y Respuestas
El experto responderá verbalmente algunas de las preguntas que hayan realizado. Use el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos ahora

## Slide 50: Nos interesa su opinión!!!
Habrá un sorteo con los que llenen el questionario de evaluación
Tres asistentes recibirán un
Regalo sorpresa
Para llenar la evaluación haga click en el link que está en el chat. También saldrá automáticamente al cerrar el browser de la sesión.

## Slide 51
Pregunte al Experto (con Alex Carrasquedo)
Si tiene preguntas adicionales pregunte aquí
https://supportforums.cisco.com/thread/2202189
Alex responderá del martes 12 de marzo al viernes 22 de marzo.

## Slide 52: Próximo Webcast en inglés
Con el experto de Cisco: Tejas Shah
Martes 2 de abril
9:00 a.m. Ciudad de México
10:30 a.m. Caracas
12:00 p.m. Buenos Aires
4:00 p.m. Madrid
Durante este evento en vivo, el experto de Cisco Tejas Shah dará una visión general de la infraestructura Cisco Prime. Además, Tejas explicará los conceptos y terminología más comunes de esta tecnología, cómo usar las plantillas de configuración, resolución de problemas y administración de la red alámbrica-inalámbrica convergente. Finalmente, Tejas hará una demostración en vivo.
Configure and Troubleshoot Wired and Wireless Networks Using Cisco Prime Infrastructure

## Slide 53: Próximo Pregunta al experto en inglés
Mobile Wireless: How Your Cellular Phone Surfs the Internet
con Deepak Michael
Pregunte y aprenda acerca de la tecnología inalámbrica móvil así como una visión general de Long Term Evolution (LTE) y una detallada explicación del flujo de la llamada.
Termina el viernes 15 de marzo del 2013
Haga aquí sus preguntas: https://supportforums.cisco.com/thread/2202208
High Availability on Wireless Lan Controller (WLC).
con Madhuri C.
Pregunte y aprenda acerca de la configuración y resolución de problemas en el Wireless LAN Controller de alta disponibilidad
Termina el viernes 22 de marzo del 2013
https://supportforums.cisco.com/thread/2204256
Catalyst 3K Series Update
con Dan Schnour
Obtenga una actualización de los Cisco Catalyst 3k series
Termina el viernes 22 de marzo del 2013
https://supportforums.cisco.com/thread/2204255

## Slide 54: Webinars técnicos CCNA Data Center
Segunda sesión:
Introducción a las tecnologías y productos de Data Center
Fecha: miércoles 20 de marzo

## Slide 55: Próximo Webcast en portugués
Con el experto de Cisco Jose Luiz Marques
Martes 16 de abril
9:00 a.m. Ciudad de México
9:30 a.m. Caracas
11:00 a.m. Buenos Aires
4:00 p.m. Madrid
Durante este evento en vivo, usted pordrá aprender los conceptos básicos de la herramienta Multicast VPN, su configuración y resolución de problemas.
Regístrese en la Comunidad de Soporte de Cisco en portugués
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese
Tema: VPN Multicast – Fundamentos, configuración y resolución de problemas

## Slide 56: Próximo Webcast en español
Con el experto de Cisco: Daniel Castillo
Martes 9 de abril
9:00 a.m. Ciudad de México
9:30 a.m. Caracas
11:00 a.m. Buenos Aires
4:00 p.m. Madrid
Durante este evento en vivo, el experto Daniel Castillo hablará de un “día en la vida del paquete IP” dentro de la solución Cisco UCS desde la perspectiva de Ethernet. Daniel explicará distintos componentes de la solución Cisco UCS encargados del flujo de datos y cómo toman decisión de envío.
Cisco UCS: un día en la vida del paquete IP.

## Slide 57
https://supportforums.cisco.com/community/spanish
Lo invitamos a colaborar activamente en CSC en español y en nuestras redes sociales
CiscoLatinoamerica
Cisco Mexico
Cisco España
Cisco Cono Sur
Comunidad Cisco Cansac
CiscoSupportCommunity
@Cisco_LA
@CiscoMexico
@cisco_spain
@ciscocansacsm
@ciscoconosur
@cisco_support

## Slide 58
Más redes sociales:
CiscoLatam
ciscosupportchannel
Cisco Technical Support
CSC-Cisco-Support-Community

## Slide 59
Gracias